## Slide 1: Слабостите на модерните процесори - Spectre и Meltdown
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
МАГИСТЪРСКИ ФАКУЛТЕТ
ДЕПАРТАМЕНТ "ИНФОРМАТИКА"
ПРОГРАМА „Софтуерни технологии в Интернет”
КУРС: INFM152 Компютърна сигурност в Интернет
СТУДЕНТ : Георги Иванов Георгиев
Фак. №: f88683
Учебна година: 2017/2018
Есенен семестър
Преподавател: доц. В.Къдрев

## Slide 2: Съдържание
Архитектурната грешка на последното десетилетие
Spectre вариант 1
Spectre вариант 2
Meltdown
Как да се предпазим
В заключение

## Slide 3: Архитектурната грешка на последното десетилетие
Пропуски в архитектурата на процсори от Intel, AMD и ARM
Възползват се от слабост в базовата защита на тези чипове
Потенциално биха могли да доведат до кражба на ценна информация, като например пароли, ключове за криптиране, информация на трети страни(приложения) и др.
Засяга почти всички персонални устройства
Решенията на проблема са софтуерни и непълни. Водят след себе си много странични ефекти

## Slide 4: Spectre
Бъгове с репортуван номер - CVE-2017-5753 и CVE-2017-5715
Демонстрирани от Google чрез три различни сценария
Първа концепция – демонстрира основните принципи на вариант 1 Spectre в среда на обикновен потребител.
Втора концепция – демонстрира принципно изпълнение на вариант 1 Spectre в среда на потребител с обикновени права в рамките на модерен Linux kernel.
Трета концепция – демонстрира принципно изпълнение на вариант 2, където root потребител в рамките на Kernel Virtual Machine (KVM) има възможност да чете kernel паметта на реалната машина.

## Slide 5: Meltdown
Бъг с репортуван номер - CVE-2017-5754
Демонстриран от Google
Концепция – демонстрира принципно изпълнение на вариант 3, където потребители с нормални права има възможност да чете kernel памет на Intel Haswell XEON чип, при наличието на няколко предварително подготвени обстоятелства, основното от които е kernel паметта да е налична в т.нар. L1D кеш.

## Slide 6: Вариант 1 Spectre – Преминаване на проверките за достъп
„Предвиждане на изпълнението е техника, която позволява на процесора да започне изпълнението на инструкции по даден клон много преди да се знае пътя, по който този клон ще бъде изпълнен“
Intel Optimization Reference Manual
L1D кеш:
Зареждането може да се случва спекулативно – преди изпълнението на самите клонове;
Т.нар. кеш пропуски се запълват по начин, по който информацията може да се пресича;
Имплицитно кеширане - Случва се, когато някой елемент от паметта е създаден с цел да бъде кеширан, въпреки че изпълнението на процеса създал паметта може никога да не се нуждае от него.

## Slide 7: Пример 1 – безобиден зловреден код
struct array {
unsigned long length;
unsigned char data[];
};
struct array *arr1 = ...;
unsigned long untrusted_offset_from_caller = ...;
if (untrusted_offset_from_caller < arr1->length) {
unsigned char value = arr1->data[untrusted_offset_from_caller];
...
}
Ако arr1->length е некеширано, процесорът има възможността спекулативно да зареди данните от arr1->data[untrusted_offeset_from_caller].

## Slide 8: Пример 2 – зловредно изпълнение на код
struct array {
unsigned long length;
unsigned char data[];
};
struct array *arr1 = ...; /* small array */
struct array *arr2 = ...; /* array of size 0x400 */
/* >0x400 (OUT OF BOUNDS!) */
unsigned long untrusted_offset_from_caller = ...;
if (untrusted_offset_from_caller < arr1->length) {
unsigned char value = arr1->data[untrusted_offset_from_caller];
unsigned long index2 = ((value&1)*0x100)+0x200;
if (index2 < arr2->length) {
unsigned char value2 = arr2->data[index2];
}
}

## Slide 9: Вариант 2 Spectre – Подмяна на целта на клона на изпълнение
В своята основа хипотезата приема, че е възможно код от различен защитен контекст да влияе на друг контекст и неговото предварително изпълнение. Процесът се изпълнява като изпълнението на код се пренасочва в атакувания контекст (с други думи се създава вмешателство в изпълнението на кода към даден контекст – атакуван, от външна страна – атакуващ).

## Slide 11: Вариант 3 Meltdown – зареждане на кеша с измамни данни
Прави се опит да прочете kernel паметта от потребителски софтуер без да отклонява изпълнението на kernel кода.
Основна идея е, че проверката за достъп до адрес от паметта може да се окаже не достатъчна спирачка за това атакуващия да прочете данни от паметта в регистър, където проверката за достъп би имала значително отражение върху производителността.
Вместо това четенето от паметта може да доведе до предоставяне на резултата от четенето предварително, като проверката за достъп започва да се изпълнява асинхронно и като резултат вдига флаг в буфера за пренареждане на командите, който от своя страна вдига изключение ако проверката се провали.

## Slide 12: Как да се предпазим
Обновете своята операционна система до последна версия
Свалете обновления от производителите на вашия лаптоп, компютър или друг вид устройство
Уверете се, че уеб агентът ви е обновен до последна версия
За потребителите на Епъл продукти

## Slide 13: В заключение
Spectre и Meltdown са едно доста неприятно стечение на обстоятелствата свързано със стремежа на компаниите производители на процесорни чипове да оптимизират начина, по който те оперират, с цел постигане на по-голяма производителност
Предлаганите софтуерни решения към настоящия момент водят след себе си множество негативни последици, основната, от които е спад в производителността с до 30% при определени обстоятелства
Всичко това доведе до голям удар по пазарната стойност на компаниите производители, като най-пострадала се оказа Intel
По мнението на много от големите потребители на процесорни чипове, най-доброто и единствено реално решение на проблема е хардуерна подмяна на засегнатите устройства – решение, което в никакъв случай не е приложимо и допустимо в контекста на световния пазар.

## Slide 14: Благодаря за вниманието!